## Slide 1
한국풍력에너지학회 2026 춘계학술대회
부유식 해상풍력터빈 하중–응답 변수 간
방향성 인과관계
시간영역 전달 엔트로피(Transfer Entropy) 기반 분석
2026. 06. 22 | IEA-15MW · UMaine VolturnUS-S · OpenFAST + IDTxl
국립군산대학교 자율운항해양시스템연구실(LAMS) · 조선해양공학과
Sina Hadadi · 지도교수 노재규

## Slide 2
01
Background — RL 맥락
2
[ 설계 최적화를 강화학습으로 ]
에이전트 (Agent)
• Actor — 정책 π(a|s)
• Critic — 가치함수 V(s)
• actor–critic · TD-오차 갱신
환경 (Environment)
• RAFT 연성 시뮬레이터
• aero · hydro · servo · moor
• 각 설계안을 평가
action aₜ
state sₜ₊₁ reward rₜ₊₁
보상(reward) rₜ₊₁ — 에이전트가 최대화하는 단 하나의 신호
보상은 설계 목표(질량 ↓, 공진 회피, 응답 피크 ↓)를 인코딩하며, 그 가중치가 어떤 목표가 우선되는지를 결정한다 — 바로 다음 장에서 다루는 문제.

## Slide 3
01
Background — 문제 정의
3
[ 왜 이 가중치인가? 수작업에서 데이터 기반으로 ]
Reward = X₁·ΔMass + X₂·ΔResonance + X₃·ΔPitch_peak + X₄·ΔHeave_peak
가중치 X₁…X₄ 는 현재 RL 하부구조물 설계 최적화에서 수작업으로 설정된다 (비용·출력·제약 우선순위) — 데이터에 근거하지 않음.
THE GAP — 무엇이 빠졌나
가중치는 변수 중요도를 수작업으로 매긴다. 어떤 응답이 가장 중요한지, 각 응답이 환경에 의해 얼마나 강하게 구동되는지에 대한 객관적 근거가 없다.
데이터 기반 근거
• 전달 엔트로피(TE) — 어떤 환경 구동원이 각 응답을 인과적으로 구동하는가
• Sobol 민감도 — 어떤 설계 변수가 각 응답을 움직이는가
• 두 가지를 결합 — 가중치의 데이터 기반 근거

## Slide 4
01
Background — 연관에서 인과로
4
[ From association to directed causation ]
상관 / 코히어런스 (Correlation)
대칭적·무방향 — 연관성만 정량화. γ²(f) 는 바람과 하중이 한 주파수에서 파워를 공유함을 알려줄 뿐, 어느 쪽이 구동하는지는 말하지 못한다.
전달 엔트로피 (Transfer Entropy)
방향성·비선형·모델 무가정. 소스의 과거가 타깃의 미래에 대해 추가로 주는 정보를 측정한다 — 타깃 자신의 과거를 넘어서.
THE QUESTION — 핵심 질문
어떤 환경 구동원(바람 또는 파랑)이 각 구조 응답을 인과적으로 구동하며, 선형 기법이 놓치는 연성 경로는 무엇인가?

## Slide 5
01
Background — 상관 ≠ 인과
5
[ Correlation is not causation ]
함정 (The trap)
아이스크림 판매와 익사 사고는 함께 증가한다 — 둘 다 여름 더위가 원인. 강한 상관, 인과는 0. corr(A,B)=corr(B,A) 에는 방향(화살표)이 없다.
방향이 요구하는 것
진짜 원인은 결과보다 시간적으로 앞서야 하고, 타깃 자신의 이력과 공통 구동원을 고려한 뒤에도 그 연결이 살아남아야 한다.
연성 시스템에서
난류나 부유식 풍력터빈에서는 수십 개 채널이 함께 움직인다. 무엇이 무엇을 구동하는지 눈으로 가늠하기란 불가능 — 방향성·모델 무가정 척도가 필요하다.

## Slide 6
02
Transfer Entropy — 정보이론 기초
6
[ Entropy and information ]
섀넌 엔트로피 (Shannon entropy)
H(X) = −Σ p(x) log p(x)
신호에 담긴 평균 불확실성(‘놀라움’). 결과가 확실하면 0, 모든 결과가 동등하면 최대.
상호정보량 (Mutual information)
I(X;Y) = H(X) + H(Y) − H(X,Y)
X 와 Y 가 공유하는 정보 — 하나를 알면 다른 하나의 불확실성이 얼마나 줄어드는가.
THE CATCH — 한계
상호정보량은 대칭이다: I(X;Y)=I(Y;X). 어느 변수가 어느 쪽을 구동하는지 말할 수 없다 — 바로 전달 엔트로피가 메우는 간극.

## Slide 7
02
Transfer Entropy — 정의
7
[ Transfer entropy, defined ]
TE(X→Y) = H(Y_f | Y_p) − H(Y_f | Y_p, X_p)
정의
Y_f = 타깃의 미래 · Y_p = 타깃의 과거 · X_p = 소스의 과거. 소스의 과거가 타깃 자신의 이력을 넘어 다음 스텝 예측을 얼마나 날카롭게 하는가.
조건부의 묘수
Y 자신의 과거로 조건화하면 자기예측·공유 이력이 제거되고, X 에서 온 ‘진짜 새 정보’만 남는다. 그래서 방향성을 갖는다: TE(X→Y) ≠ TE(Y→X).
핵심 성질
TE ≥ 0 이며 TE = 0 이면 전달 없음. 설계상 비대칭이며, 선형-가우시안 신호에서는 Granger 인과성과 정확히 일치(Barnett et al. 2009). 정의: Schreiber (2000).

## Slide 8
02
Transfer Entropy — 추정
8
[ Estimating TE without binning ]
구간 나눔 대신 최근접 이웃
TE 는 조건부 상호정보량이다. Kraskov–Stögbauer–Grassberger(KSG) 추정기는 결합 공간에서 k 개 최근접 이웃(k=4)을 센다 — 히스토그램도, 고를 구간 수도 없다.
우리 데이터에 적합한 이유
연속 신호에 적응적 해상도; 가우시안 기법이 놓치는 비선형 의존을 포착. 비트가 아닌 나츠(nats, 자연로그) 단위로 보고 — 같은 양. Kraskov et al. (2004).
파이프라인에서
KSG(k=4) + 비균일 임베딩(max_lag = 150 ≈ 1 슬로우드리프트 주기)을 IDTxl(Wollstadt et al. 2019)로 GPU 가속해 실행.

## Slide 9
02
Transfer Entropy — 임베딩
9
[ Time delay τ and the embedding window ]
지연 벡터 (delay vectors)
TE 는 최근 과거를 지연 벡터로 표현: Y_past = [y(t−τ), y(t−2τ), …, y(t−max_lag)]. τ 는 시차 간격을, max_lag 는 얼마나 멀리 보는지를 정한다.
우리 설정
max_lag = 150 샘플 ≈ 5 Hz 에서 30 초 — 플랫폼 슬로우드리프트 한 주기. τ=1 은 모든 시차 유지 후 그리디 탐색; τ=5 는 ~150 후보를 ~30 으로 솎는다.
둘 다 중요한 이유
창이 너무 짧으면 슬로우드리프트를 놓치고, 시차 격자가 너무 촘촘하면 그리디 탐색이 폭발한다. τ 와 max_lag 가 인과 검정이 볼 수 있는 시차를 함께 결정한다.

## Slide 10
02
Transfer Entropy — τ
10
[ τ is not a free knob ]
솔깃한 지름길
흔한 휴리스틱은 자기-상호정보량의 첫 최소(AIS 최적 지연)에서 τ 를 정한다. 자기예측가능성(AIS)은 잘 보존한다.
…그러나 TE 를 깨뜨린다
하지만 self-MI τ=10 은 지배적 Wave→PtfmPitch 엣지를 0 으로 만들었다. 방향성 연성은 특정 시차에 살아 있어 자기예측 휴리스틱이 놓친다 — AIS 에 최적이 TE 에 최적은 아니다.
τ 의 두 역할
τ 는 모델링 선택(검정이 보는 시차)이자 계산 레버 — 슬로우드리프트 플랫폼 채널은 τ=5 에서만 끝난다. τ>1 은 모두 τ=1 기준선과 검증한다.

## Slide 11
02
Transfer Entropy — 유의성
11
[ Is the transfer real? Surrogate testing ]
귀무가설 (null hypothesis)
KSG TE 는 정확히 0 이 되지 않는다 — 유한표본 잡음이 작은 양수를 남긴다. 그래서 묻는다: 연성이 없다면 우연보다 큰가?
순환 이동 대리표본 (circular-shift)
소스를 시간축으로 회전(n=200)해 타깃과의 타이밍은 깨고 스펙트럼은 유지. p = 실제 TE 를 이긴 대리표본 비율; p<0.05 엣지만 유지.
왜 순환 이동인가
순환 이동은 소스의 스펙트럼·진폭을 그대로 두고 X→Y 타이밍만 제거한다 — 거짓 양성을 피하는 엄격하고 정직한 귀무.

## Slide 12
02
Transfer Entropy — 직관
12
[ A toy example: who drives whom? ]
설정 (Setup)
X[i] = 0.5·X[i−1] + noise
Y[i] = 0.5·X[i−1] + noise
X 는 자율, Y 는 X 의 과거에 반응. 눈으로는 둘 다 무작위 잡음처럼 보인다.
TE 가 복원하는 것
TE(X→Y) ≫ TE(Y→X)
이 비대칭이 X 를 구동원으로 정확히 지목한다 — 대칭인 상관으로는 결코 드러낼 수 없는 것.
교훈
방향은 원신호가 아니라 조건화에서 나온다 — 바람·파랑·구조 채널에 대해 우리가 실행하는 바로 그 검정.

## Slide 13
02
Transfer Entropy — 비교
13
[ Three ways to measure dependence ]
상관 (Correlation)
선형 연관의 세기. corr(X,Y)=corr(Y,X) — 대칭.
방향 ✗ 비선형 ✗
Granger 인과성
X 의 과거가 Y 의 선형 예측을 개선하는가? 방향성 있으나 선형(VAR) 가정. Granger 1969 · Nobel 2003.
방향 ✓ 비선형 ✗
전달 엔트로피
X 의 과거가 Y 의 미래 불확실성을 줄이는가? 모델 무가정. Schreiber 2000.
방향 ✓ 비선형 ✓
핵심
전달 엔트로피만이 방향성과 비선형을 동시에 갖는다. 선형-가우시안 과정에서는 Granger 와 정확히 일치(Barnett et al. 2009) — 동역학이 비선형·비가우시안일 때 제 값을 한다.

## Slide 14
02
Transfer Entropy — vs Granger
14
[ Transfer entropy and Granger causality ]
Granger 인과성
선형 자기회귀(VAR) 모델. 빠르고 잘 이해되어 있으나 선형·가우시안을 가정 — 비선형 연성을 놓친다.
전달 엔트로피
모델 무가정, 분포 가정 없음, 모든 비선형성 포착. 더 비싸고(k-NN 추정) 데이터를 더 요구.
둘이 일치할 때
선형-가우시안 과정에서 둘은 정확히 동등(Barnett et al. 2009). TE 는 동역학이 비선형·비가우시안일 때만 제 값을 한다 — 그래서 둘 다 실행한다.

## Slide 15
02
Transfer Entropy — 적용 영역
15
[ When does transfer entropy pay off? ]
선형 / 가우시안
TE = Granger 와 정확히 동일(Barnett 2009). 추가 가치 없음 — 더 단순한 방법 사용.
비선형 / 비가우시안
선형 기법이 볼 수 없는 방향 구조를 포착. 가장 빛나는 영역.
초고차원
결합 모드가 많으면 k-NN 추정이 저하 — 차원의 저주, 데이터 기근.
핵심
불규칙 파랑과 비선형 ROSCO 제어기를 가진 부유식 터빈은 정확히 중간 영역 — 비선형·비가우시안 — 에 놓이며, 전달 엔트로피가 가장 큰 가치를 더한다.

## Slide 16
03
Method & Data
연성 wind–wave–structure–mooring 시스템과 시뮬레이션 캠페인
16

## Slide 17
03
Method & Data — 시스템
17
[ IEA-15MW FOWT, simulated in OpenFAST ]
OpenFAST — 연성 aero-hydro-servo-elastic 모듈
플랫폼
IEA-15-240-RWT + UMaine VolturnUS-S 반잠수식; 연성 aero-hydro-servo-elastic OpenFAST 모델.
신호
3600 s 시뮬레이션 · 600 s 과도 제거 · 5 Hz 로 데시메이션.
채널
소스 2 (Wind1VelX, Wave1Elev) → 응답 9 (RootMyc1, RootMxc1, TwrBsMyt, PtfmHeave/Surge/Pitch, FAIRTEN1/2/3).

## Slide 18
03
Method & Data — 설계하중조건
18
[ The simulation campaign ]
DLC-A / DLC-B / DLC-1.6, 운전점 스윕 (8/11/15/20 m/s, 6 시드) — 총 54 케이스

## Slide 19
03
Method & Data — 환경 조건
19
[ Wind and wave inputs ]
바람 — TurbSim
IEC Kaimal(IECKAI) 스펙트럼, 정규난류모델(NTM), class B, 멱법칙 전단, 허브높이 기준. URef = 8 / 11 / 15 / 20 m/s.
파랑 — JONSWAP
불규칙 JONSWAP 해상(SeaState). Hs/Tp 는 바람과 함께 변화: (3.5 m, 9 s) → (8.0 m, 13 s). DLC-1.6 극한해상: Hs = 8.3 m, Tp = 12.95 s.
랜덤 시드에 관하여
DLC-A/1.6 는 바람 시드를 파랑 생성에 재사용, DLC-B 는 독립 시드. OpenFAST 에서 바람(TurbSim)·파랑(HydroDyn)은 별도 생성되므로 시드는 재현성을 고정할 뿐 wind–wave 상관을 만들지 않는다.

## Slide 20
03
Method & Data — 전처리
20
[ Why 5 Hz is enough ]
환경 · 플랫폼 (저주파)
슬로우드리프트 0.01–0.1 Hz · 파랑 1차 0.05–0.3 Hz(JONSWAP 피크 0.077) · 고유모드 pitch 0.0345 / heave 0.05 / surge 0.01 Hz · 바람 저주파 에디 0.01–1 Hz
로터 · 구조 (고주파)
1P / 3P 로터 ~0.15 / 0.45 Hz · 타워 전후 1차 모드 ~0.5 Hz · 블레이드 플랩 모드 ~0.6 Hz
결론
40 Hz → 5 Hz 로 8× 다운샘플. Nyquist = 2.5 Hz 가 최고 대역(~0.6 Hz)보다 충분히 높아 모든 인과 신호를 보존하면서 KSG 스윕은 ~8× 감소.

## Slide 21
03
Method & Data — 파이프라인
21
[ Directed transfer, with linear baselines ]
1
KSG 전달 엔트로피
Kraskov 추정기(k=4), 비균일 임베딩, max_lag = 150 (30 s — 슬로우드리프트 1 주기).
2
유의성 · 효과크기
순환이동 대리표본 ×200, p<0.05(max-stat). 정규화: te_frac = TE / (H(Y) − AIS(Y)).
3
선형 기준선(동일 파이프라인)
Gaussian / Granger(추정기 교체) + 크기제곱 코히어런스 γ²(f).
4
계산
2× A100 OpenCL; GPU vs CPU 검증(AIS RootMyc1 1.50 vs 1.49).
the TE pipeline

## Slide 22
03
Method & Data — TE 의 의미
22
[ What transfer entropy measures ]
한 줄로 — 소스의 과거가 타깃 자신의 이력을 넘어 타깃 예측을 날카롭게 하면, 정보가 소스 → 타깃으로 흐른다. 방향성(X→Y ≠ Y→X)·비선형 — 상관과 코히어런스가 볼 수 없는 것.

## Slide 23
04
Results & Conclusion
파랑이 지배하는 인과 구조와 바람의 역설
23

## Slide 24
04
Results — 인과 네트워크
24
[ A wave-dominated causal graph ]
TE 인과 네트워크 · bivariate KSG, 가중치 = 전 54 케이스 평균 te_frac
READING — 읽는 법
파랑 표고가 모든 유의 응답(pitch·heave·surge·타워베이스·계류)을 구동. 바람은 구조로의 유의한 방향 전달이 없다.
7 / 7
유의 엣지 — 모두 파랑에서 시작
0
유의한 wind → structure 엣지

## Slide 25
04
Results — 유의 엣지
25
[ The significant edges — 7 of 18 ]
유의 방향 전달(nats) — 파랑만, 54 케이스 평균
WAVE DRIVES THE STRUCTURE
가장 강한 5개 엣지(pitch, heave, 전방 계류선, surge)가 0.11–0.12 nats 에 모여 있다. 유의한 wind → structure 엣지는 캠페인 전체에서 없다.
0 / 18
유의한 wind 엣지 — 파랑이 7개 모두 구동

## Slide 26
04
Results — 삼각검증
26
[ TE vs. coherence vs. Granger ]
코히어런스 γ²(f)
무방향 스펙트럼 상한. 공유 파워, 방향 없음.
Gaussian / Granger
방향성 있으나 선형. 상관된 wind–wave 에서 과검출.
전달 엔트로피
방향성 AND 비선형. 다른 기법이 놓치는 연성 포착.
삼각형 읽기
TE 는 유의하나 선형 기준선은 아닌 곳 = TE 만 잡는 비선형 방향 연성(예: 파랑 2차 차주파수의 pitch 강제력). 셋이 일치하는 곳 = 임베딩이 검증됨.

## Slide 27
04
Results — 바람의 역설
27
[ The wind paradox ]
THE PUZZLE — 수수께끼
Wind → structure ≈ 0, 8–20 m/s 전 구간 — 정작 터빈을 구동하는 건 바람인데. 반직관적이며 모든 운전점에서 성립.
NOT AN ARTIFACT — 인공물 아님
바람은 ~11.6 s 에 탈상관 — 30 s 임베딩 창 안. 바람 신호는 샘플링되지만 구조로 정보를 전달하지 않을 뿐.
HYPOTHESIS — 제어기 ‘방화벽’
블레이드 피치 제어기(ROSCO)가 로터 추력을 매우 단단히 조절해, 바람 변동이 플랫폼에 도달하기 전에 거부된다. 제어기가 인과적 방화벽으로 작용 — 바람은 로터를 가진화하지 구조를 가진화하지 않는다.

## Slide 28
04
Results — 방화벽 검정
28
[ Testing the firewall — controller-off ablation ]
블레이드 피치 제어를 동결(개루프)하고 동일 케이스 재실행
VERDICT — 판정
시사적이나 결론적이지 않음. wind→heave 엣지가 나타나지만, 개루프 과회전이 AIS 를 부풀려 bivariate TE 에서 바람을 가린다.
NEXT
조건부 TE TE(wind→Y | wave) + 과회전 없는 ablation

## Slide 29
04
Results — 방법론 교훈
29
[ What made it work — and what nearly broke it ]
GPU 가 스윕을 가능케 했다
~35 h
단일 A100 배치 실행 케이스당. OpenCL KSG 추정기(CPU 대비 검증)가 전체 DLC 스윕을 현실화한다.
주의 — 임베딩 지연이 중요하다
0.12 → 0
self-MI 의 데이터 기반 τ 는 AIS 는 보존했으나 TE 엣지를 붕괴(τ=10 이 지배적 Wave→PtfmPitch 를 0 으로). 방향성 연성은 특정 시차에 산다 — AIS 휴리스틱은 TE 로 전이되지 않는다.

## Slide 30
04
Conclusion — TE + Sobol
30
[ Closing the loop: TE + Sobol → data-driven weights ]
COMBINED GRAPH — TE + Sobol
Sobol Sₜ — 설계 민감도
계류 길이(L_u)·강성(EA) 가 fairlead 장력과 여러 운동을 지배. 기둥 형상(D_OCol, R_MO) 이 surge·sway·heave 를 구동.
한 그래프에 두 개의 방향 중요도 지도 — 환경 구동 동역학은 TE, 설계 민감도는 Sobol — 최적화 가중치의 데이터 기반 근거(다음 단계 제안).

## Slide 31
04
Conclusion — 한계와 향후
31
[ Where this goes next ]
LIMITATIONS — 한계
• 단일 플랫폼(UMaine VolturnUS-S), 시뮬레이션 한정 — 현장 검증 없음.
• max_lag = 150(30 s)은 PtfmSurge(탈상관 ~24.6 s)에 짧을 수 있음.
• 방화벽 메커니즘(제어기)은 예비적·교란됨 — 바람 탈동조는 보였으나 원인은 미확정.
NEXT STEPS — 향후
• 조건부 TE — TE(wind→Y | wave) — 로 bivariate 추정을 넘어 방화벽 검정.
• 과회전 없는 controller-off ablation 으로 메커니즘 규명.
• 하이브리드 그래프: Sobol 설계변수 민감도 추가.
• 순위화된 TE 구동→하중 경로 를 구조/피로 하중 가중에 투입해 설계 최적화로.

## Slide 32
Conclusion
전달 엔트로피는 부유식 풍력터빈 응답에서 파랑이 지배하는 인과 구조를 드러내며, 이는 선형 기법이 부분적으로만 포착한다.
— 파랑이 pitch·heave·surge·타워베이스·계류를 구동; 54 케이스 캠페인 전체에서 유의한 wind → structure 엣지는 없다.
— 바람 탈동조는 견고하고 비자명하며 8–20 m/s 전 구간에서 성립 — 다만 제어기가 원인인지는 열린·검증 가능한 질문.
— 조건부 TE 와 과회전 없는 ablation 이 이를 규명하는 길.
— 다음: 이 순위를 Sobol 설계 민감도와 짝지어 설계 최적화의 데이터 기반 가중치를 설정.
github.com/sinahdme/fowt-te-causal